Ausschreibungstext VariTrans B 13000

DC-Normsignaltrenner mit Hilfsenergie

Anreihgehäuse zur Befestigung auf Hutschiene 35 mm, Breite 12,5 mm, IP 20

Eingang	0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V, kalibriert umschaltbar oder fest eingestellt

Ausgang	0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V, umschaltbar oder fest eingestellt

Bürde	bei Ausgangsstrom	≤10 V (500 Ohm bei 20 mA)

bei Ausgangsspannung	≤10 mA (1 kOhm bei 10 V)

Verstärkungsfehler	<0,4 % v. M. (DC)

Grenzfrequenz	>1 kHz –3 dB

Hilfsenergie	230 V AC	–15 % + 10 %	48 ... 62 Hz

Galvanische Trennung	3-Port-Trennung zwischen Eingang, Ausgang und Hilfsenergie

Prüfspannung	3,25 kV AC Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie

Arbeitsspannung	600 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2

Typ	VariTrans B 13000

Bezug	Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG, Berlin, Internet: www.knick.de,

Telefon: +49(0)3080191-0, Telefax: +49(0)3080191-200, E-Mail: knick@knick.de

oder gleichwertiger Typ