Ausschreibungstext VariTrans P 27000

DC-Universaltrenner mit Hilfsenergie

Anreihgehäuse zur Befestigung auf Hutschiene 35 mm, Breite 12,5 mm, IP 20

Eingang	20 mV ... 200 V uni-/bipolar

0,1 mA ... 100 mA uni-/bipolar und 4 … 20 mA

Ausgang	20 mA, 5 V, 10 V uni-/bipolar

4 ... 20 mA, 1 ... 5 V und 2 ... 10 V

Bürde	bei Ausgangsstrom	≤12 V (600 Ohm bei 20 mA)

bei Ausgangsspannung	≤10 mA (1 kOhm bei 10 V)

Verstärkungsfehler	<0,08 % v. M.

Grenzfrequenz	>10 kHz, <10 Hz umschaltbar –3 dB

Hilfsenergie	20 ... 253 V AC / DC	AC 48 ... 62 Hz

Galvanische Trennung	3-Port-Trennung zwischen Eingang, Ausgang und Hilfsenergie

Prüfspannung	5 kV AC Eingang gegen Ausgang und Hilfsenergie

4 kV AC Ausgang gegen Hilfsenergie

Arbeitsspannung	1000 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2

Typ	VariTrans P 27000

Bezug	Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG, Berlin, Internet: www.knick.de,

Telefon: +49(0)3080191-0, Telefax: +49(0)3080191-200, E-Mail: knick@knick.de

oder gleichwertiger Typ