Ausschreibungstext VariTrans A 26000

DC-Universaltrenner mit Hilfsenergie

Anreihgehäuse zur Befestigung auf Hutschiene 35 mm, Breite 12,5 mm, IP 20

Eingang	0 ... ±20 mA, 0 ... ±10 V, umklemm-/umschaltbar oder fest eingestellt

Ausgang	0 ... ±20 mA, 0 ... ±10 V, umklemm-/umschaltbar oder fest eingestellt

Bürde	bei Ausgangsstrom	≤10 V (500 Ohm bei 20 mA)

bei Ausgangsspannung	≤10 mA (1 kOhm bei 10 V)

Verstärkungsfehler	<0,1 % v. M.

Grenzfrequenz	>5 kHz –3 dB

Hilfsenergie	20 ... 253 V AC / DC	AC 48 ... 62 Hz

Galvanische Trennung	3-Port-Trennung zwischen Eingang, Ausgang und Hilfsenergie

Prüfspannung	4 kV AC Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie

Arbeitsspannung	1000 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2

Typ	VariTrans A 26000

Bezug	Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG, Berlin, Internet: www.knick.de,

Telefon: +49(0)3080191-0, Telefax: +49(0)3080191-200, E-Mail: knick@knick.de

oder gleichwertiger Typ