Ausschreibungstext VariTrans B 10000

DC-Normsignaltrenner mit Hilfsenergie

Anreihgehäuse zur Befestigung auf Hutschiene 35 mm, Breite 6,1 mm, IP 20

Eingang	0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V, kalibriert umschaltbar oder fest eingestellt

Ausgang	0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V, kalibriert umschaltbar oder fest eingestellt

Bürde	bei Ausgangsstrom	≤10 V (≤500 Ohm bei 20 mA)

bei Ausgangsspannung	≤1 mA (≥10 kOhm bei 10 V)

Verstärkungsfehler	<0,3 % v. M.

Grenzfrequenz	>100 Hz, –3 dB

Hilfsenergie	24 V DC (±15 %)

Galvanische Trennung	3-Port-Trennung zwischen Eingang, Ausgang und Hilfsenergie

Prüfspannung	510 V AC

Arbeitsspannung	100 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2

Typ	VariTrans B 10000

Bezug	Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG, Berlin, Internet: www.knick.de,

Telefon: +49(0)3080191-0, Telefax: +49(0)3080191-200, E-Mail: knick@knick.de

oder gleichwertiger Typ